Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest autobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba miejsc: 20+1 oraz miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu.

- Wyposażenie szczegółowe:

Parametry wymagane

Liczba miejsc 20+1

Miejsce dla 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim po zdemontowaniu foteli w tylnej części autobusu

Fabrycznie nowy, rok produkcji 2023

Rozstaw osi min. 4325 mm

Nadwozie pojazdu z wysokim dachem

Silnik diesla o pojemności min 1900 cm3,

Moc silnika min 140 kW (190 KM)

Norma emisji spalin min EURO VI

Długość całkowita pojazdu w przedziale 7000 mm – 7450 mm

Automatyczna skrzynia biegów

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 5 ton

Systemy kontroli trakcji: ABS, ASR, ESP, EBV, BAS lub równoważne

achograf cyfrowy z licznikiem i nagrywaniem

Wspomaganie kierownicy

mmobiliser

Centralny zamek z pilotem

Elektryczne i podgrzewane lusterka boczne

Elektrycznie regulowana przednia szyba w drzwiach kierowcy

Zbiornik paliwa min 90 l z podłączeniem do ogrzewania dodatkowego, filtr paliwa z separatorem wody

Zabudowa wnętrza: tapicerka z izolacją termiczną; wykończenie wnętrza nakładkami z ABS; oznakowanie zewn. i wew.; stalowa konstrukcja; montaż foteli; min. 3 młotki bezpieczeństwa; apteczka autobusowa; podłoga płaska – wykładzina antypoślizgowa; szyny do mocowania foteli; instalacja elektryczna- lampy sufitowe i stopnia wejścia; przegroda fotela podwójnego za kierowcą i pojedynczego; luk dachowy (wyjście awaryjne); komplet zasłonek okiennych; panel sterowania elektroniczny; homologacja; lusterko wsteczne wewnętrzne; zamykany schowek; półka nad przednią szybą; 2 uchwyty na kubki; panel sterowania w podsufitce z dodatkowym oświetleniem

Szybkościomierz ze skalą w kilometrach, wskaźnik temperatury zewnętrznej

Sygnał niezapiętego pasa fotela kierowcy

Obniżony stopień wejścia z oświetleniem, wersja z wejściem przednim

Półki bagażowe podsufitowe (prawa, lewa)

Głośniki w panelach oświetleniowo-nadmuchowych

Fotele: 5 szt. dwuosobowych i 5 szt. pojedynczych, z podłokietnikami regulowanymi, uchwytami i zagłówkami; 4 szt. pojedynczych sztywnych foteli ławy tylnej z zagłówkami; fotel pilota ze składanym siedziskiem; siedzenie kierowcy komfortowe, hydraulicznie resorowane, podłokietnik fotela kierowcy, pasy bezpieczeństwa 3 pkt. na wszystkich fotelach

Klimatyzator przestrzeni pasażerskiej min 10 kW i półki z tunelem klimatyzacji, montaż klimatyzatora na dachu; konwektory w przestrzeni pasażerskiej prawa i lewa strona

Klimatyzacja kierowcy niezależna od klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej

Izolacja cieplna przestrzeni kierowcy, podgrzewany fotel kierowcy

Dodatkowe ogrzewanie wodne

Podgrzewacz elektryczny PTC

Wentylator nadmuchowy 1 szt.; wentylator wyciągowy 1 szt.

Panele oświetleniowo – nadmuchowe nad fotelami pasażerskimi

Przeszklenie samochodu – szyby dwuwarstwowe panoramiczne, termoizolacyjne gięte, przyciemniane 1 kpl., szyba czołowa z filtrem

Dodatkowa rączka przy wejściu 1 szt.; światła obrysowe 1 kpl.

Drzwi boczne otwierane elektrycznie ze stanowiska kierowcy – odskokowo (nie dopuszcza się drzwi zawiasowych)

Stanowisko wózka inwalidzkiego z tyłu samochodu: pasy 4 pkt. do mocowania wózka, pasy 2 pkt. do mocowania pasażera; zestaw do szybkiego demontażu, platforma najazdowa.

Kamera cofania

Oś przednia wzmocniona

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi)

Wzmocniony stabilizator tylnej osi pod ramą

Wzmocniony stabilizator przedniej osi

Wzmocnione resory i amortyzatory z przodu

Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, wielofunkcyjna z komputerem pokładowym

Asystent ruszania na wzniesieniu

Akumulator dodatkowy, przekaźnik oddzielający

Włącznik główny instalacji elektrycznej

Układ zarządzania instalacją elektryczną

Akumulator AGM 12 V min 92 Ah

Alternator min 14 V/180 A

Ogranicznik prędkości (100 km/h) WE

Tempomat

Radio z ekranem dotykowym min 7” z nawigacją oraz głośnikami w przestrzeni kierowcy i przestrzeni pasażerskiej

Chromowana osłona chłodnicy

Napęd na tylną oś

Czujnik światła i deszczu, asystent bocznego wiatru

Zestaw wskaźników na desce rozdzielczej

Asystent utrzymania pasa ruchu

System aktywnego serwisowania pojazdu

Reflektory LED; światła do jazdy dziennej, światła przeciwmgłowe, halogenowe; boczne światła sygnalizacyjne, trzecie światło hamowania, adaptacyjne światła stop

Chlapacze przednie i tylne

Koło zapasowe, mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy

Ogumienie min 205/75 R16 C

Opony letnie

Poduszka powietrzna kierowcy

Tabliczki i dokumentacja w języku polskim

Podnośnik samochodowy hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, dwie gaśnice, apteczka

Oznakowanie wyjść awaryjnych, oznakowanie o przewozie osób niepełnosprawnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa

Kolor autobusu – lakier szary metalik

Kolorystyka wnętrza – do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty

- Warunki dostawy:

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój własny koszt i odpowiedzialność.

- Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- fakturę VAT z minimum 30-to dniowym terminem płatności,

- homologację fabryczną oraz homologację producenta zabudowy,

- oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,

- dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

- inne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Warunki gwarancji:

- Gwarancja min 2 lata bez limitu kilometrów na podzespoły

- Minimum 10 lat na brak korozji perforacyjnej

- Gwarancja na powłokę lakierniczą min 2 lata

# Text boxes

..............................., dnia ..............................

..................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Oferenta)